Введение.

Основание для проектирования.

ООО «Архитектурно-планировочное бюро» в соответствии с договором № 02/2016-ГП по заказу Администрации СП Ивано-Казанский сельсовет МР Иглинский район РБ разработало проект «Генеральный план сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет МР Иглинский район РБ». Проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку документа территориального планирования.

Цель работы.

Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории сельсовета в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Проектом выявляются ресурсные возможности территорий сельсовета (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации рекреационных мест, отдыха и т.д.

Вопросы экономического, социального и территориального развития рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием территории, со спецификой хозяйственной деятельности.

Главная задача.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений РФ, РБ, муниципальных образований.

Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.

Использованные материалы.

- Проект выполнен в соответствии с Федеральными Законами, Кодексами, Постановлениями Правительств Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами и документами.

- Утвержденная Схема территориального планирования МР Иглинский район РБ.

- Исходные данные, представленные Администрацией СП Ивано-Казанский сельсовет МР Иглинский район, Администрацией МР Иглинский район, Министерствами и ведомствами РБ, топографическая съемка ГИС ИНГЕО.

- Федеральные и Республиканские целевые программы.

- Документы о состоянии окружающей среды, техногенной обстановке.

Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Ивано-Казанский сельсовет расположен в южной части МР Иглинский район. Территория сельсовета граничит с севера – с территорией Калтымановского сельсовета, с востока – с территорией Кальтовского сельсовета, с юго-востока – с территорией Архангельского района, с юго-запада – с территорией Охлебининского сельсовета, с запада – с территорией Акбердинского сельсовета.

В состав сельского поселения входят населенные пункты:

- с. Ивано-Казанка,

- д. Асканыш,

- д. Братский,

- д. Поступалово,

- д. Преображенский,

- д. Родники,

- д. Слутка,

- д. Шеланы.

Территория сельсовета имеет среднее освоение с удовлетворительно развитой инженерно-транспортной инфраструктурой. В летние месяцы население увеличивается вдвое за счет граждан, выезжающих на дачи и в сады.

На территории сельсовета железнодорожные и водные пути отсутствуют. По территории Ивано-Казанский сельсовет проходит межмуниципальная автомобильная дорога «Алаторка-Охлебинино»

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь всего жилого фонда составляет около 1223,6 тыс.м2.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

1.2.2. Общественная застройка.

Объекты культурно-бытового обслуживания представлены следующими объектами:

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Киоск КФХ «Пчелка» |  |
| 2 | Церковь «Святая Магдалина» |  |
| 3 | СДК, библиотека, почта, сберкасса |  |
| 4 | ФАП |  |
| 5 | Администрация сельсовета |  |
| 6 | Магазин РАЙПО |  |
| 7 | Магазин и хлебопекарня КФХ «Масягутова» |  |
| 8 | Средняя школа | 120 мест |
| 9 | Детский сад | 40 мест |
| 10 | Киоск ИП Васильев |  |
| 11 | Магазин РАЙПО |  |
| 12 | Магазин РАЙПО |  |
| 13 | Киоск ИП Полоусова |  |
| 14 | Киоск ИП Гурьянова |  |

Примечание: *

- см. экспликацию на опорном плане

Отмечается низкая обеспеченность детскими садами, магазинами, объектами бытового обслуживания.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Перечень предприятий производственного и коммунально-складского назначения приведён в экспликации на основном чертеже.

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка | Совр. использование, для пам. археол. источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Дом |  |  |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Ивано-Казанское селище | В 1,5км к югу от с. Ивано-Казанка, на северном берегу оврага | Железо | ПАБ № 252 |

Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования по установлению границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4. Транспорт и дороги.

Внешняя связь СП Ивано-Казанский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге «Алаторка-Охлебининно».

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Заасфальтировано менее 20% улиц. Тротуары отсутствуют.

Глава II. Природные условия.

2.1. Климат.

Территория сельсовета относится к II агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

- сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 1900…2000;

- продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 125…130;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 100…125;

- сумма осадков за теплый период (мм) – 400…450;

- ГТК Селянинова – 1,00…1,45;

- средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 50…70.

Западная и юго-западная часть района относится к V агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

- сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 2000…2200;

- продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 135…145;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 125…140;

- сумма осадков за теплый период (мм) – 350…400;

- ГТК Селянинова – 0,95…1,10;

- средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 40…50

Продолжительность безморозного периода 110 - 125 дней, годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха +36,9, абсолютный минимум температуры -51,7. Расчетная температура для проектирования отопления -37. Продолжительность отопительного периода равна 215 суток при средней температуре -7,0.

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает с мая по октябрь. Сумма осадков за год составляет 550 - 700 мм. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 160 - 165 дней. Средняя высота снежного покрова - 60 см.

В течение года преобладают ветры: южные и юго-западные зимой, юго-западные и северные и северо-западные летом. Средняя скорость ветра в январе составляет 2 - 3 м/сек, в июле – 1,5 – 2 м/сек.

Природные условия района обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года (Станция Улу-Теляк)

| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С |  |
| --- | --- | --- |
|  | обеспеченностью 0,98 | -44 |
|  | обеспеченностью 0,92 | -42 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С |  |
|  | обеспеченностью 0,98 | -41 |
|  | обеспеченностью 0,92 | -35 |
| 3 | Температура воздуха, (С обеспеченностью 0,94 | -21 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, (С | -52 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее |  |
|  | холодного месяца, (С | 11,2 |
| 6 | Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода (С со средней суточной температурой воздуха |  |
|  | (0( продолжительность/сред. температура | 160/-9,5 |
|  | (8( продолжительность/сред. температура | 214/-6,0 |
|  | (10( продолжительность/сред. температура | 232/-4,9 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 78 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | 76 |
| 9 | Количество осадков, мм за ноябрь-март | 226 |
| 10 | Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV |  |
|  | С | 4/9 |
|  | СВ | 5/8 |
|  | В | 5/5 |
|  | ЮВ | 1/3 |
|  | Ю | 25/17 |
|  | ЮЗ | 47/34 |
|  | З | 9/17 |
|  | СЗ | 3/7 |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |
|  | С | 2,8 |
|  | СВ | 3,0 |
|  | В | 2,6 |
|  | ЮВ | 4,6 |
|  | Ю | 4,1 |
|  | ЮЗ | 4,1 |
|  | З | 3,9 |
|  | СЗ | 3,6 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца | 3,1 |

Климатические параметры теплого периода года

| 1 | Барометрическое давление | 1003,4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Температура воздуха, обеспеченностью |  |
|  | 0,99 | 28,2 |
|  | 0,98 | 26,7 |
|  | 0,96 | 25,1 |
|  | 0,95 | 24,2 |
| 3 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 26,1 |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 37 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 12,5 |
| 6 | Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 74 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % | 56 |
| 8 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 469 |
| 9 | Суточный максимум осадков, мм | 48 |
| 10 | Средняя продолжительность охладительного периода, мм | 36 |
| 11 | Средняя температура охладительного периода, (С | 18,7 |
| 12 | Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с | 0,0 |
| 13 | Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с | ЮЗ |
| 14 | Среднее число дней с росой за год | 95 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С:

1. январь – 14,5

2. февраль – 12,9

3. март – 6,0

4. апрель + 4,6

5. май +12,4

6. июнь +17,0

7. июль +18,5

8. август +16,1

9. сентябрь + 10,4

10. октябрь +3,2

11. ноябрь - 5,3

12. декабрь -11,7

13. год + 2,7

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

север – 2,3

северо-восток – 2,4

восток – 2,3

юго-восток – 2,0

юг – 2,9

юго-запад – 3,0

запад – 2,7

северо-запад – 2,5

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория сельсовета расположена в предуральской лесной, достаточно влажной зоне Республики Башкортостан. Территория сельсовета относится к Прибельской увалисто-волнистой равнине, сложенной неогеновыми глинами, песками и галечниками.

Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа – эрозионно -аккумулятивный. Форма рельефа холмисто-увалистая.

Карстующиеся породы на территории сельсовета распространены. По условиям залегания карстующихся пород, карст, расположенный на сельсовета района, относится к карстовой стране Восточно-Европейской равнины. По характеру рельефа, карст относится к равнинному карсту в горизонтально и пологозалегающих слабодислоцированных породах Предуралья (пораженность территории карстом 5-25.

Эрозионные процессы не являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 1-5%.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 89-274 м.

В основном территория сельсовета, по условиям рельефа, пригодна для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий.

Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков.

2.3. Гидрогеологические условия.

Гидрологические условия также – неоднородные. Неоднородность гидрологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условия залеганий отложений

Территория сельсовета благоприятна для освоения. Густота речной сети 0,4…0,6 км/км2. Заболоченность территории от 0,1 до 1%. Сельсовет относится к территориям с долей меженного стока 45 – 55% от годового, с высоким паводковым и низким меженным стоком, со среднегодовой мутностью рек более 25 - 250г/м3, минерализацией  400…1200мг/л.

Территория сельсовета по обеспеченности подземными водами относится к более обеспеченной (от 5,0 до 10 куб.м./сут на 1 чел.).

Гидрографическая сеть исследуемой территории представлена такими крупными реками: Сим, Юрмаш. В долинах названных рек размещены озера, старицы, заболоченные участки местности.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП)

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сим | 239 | 200 | 100 | 20 |
| 2 | р. Юрмаш, правый приток р.Уфа | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | Реки, ручьи, в т.ч. | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей без названия (далее б/н), расположен вблизи северной границы сельсовета | 0,665 | 50 | 50 | 5 |
|  | р. Калтымановка, правый приток р. Юрмаш На реке расположено водохранилище, площадь зеркала 4,72 га | 3,760 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей б/н длина 2821м, левый приток р.Юрмаш, расположен на ЮВ от с. Ивано-Казанка | 2,821 | 50 | 50 | 5 |
|  | р. Юрмашка, левый приток р.Юрмаш | 9,409 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей Грасманд, правый приток р. Юрмашка | 5,914 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей б/н, левый приток р.Юрмашка, расположен на территории с. Ивано-Казанка На ручье расположено множество водохранилищ площадью 4,51га, 3,17га, 4,42 га, так же более 10 мелких, общ площадью 4,3 га. | 3,500 | 50 | 50 | 5 |
|  | р. Багармышка, левый приток р.Урундинка | 6,645 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей Ключевой, левый приток р.Багармышка | 4,329 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей Шаланский ключ, правый приток ручья Родник | 2,956 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей Родник, левый приток р. Мончазы, 4404 | 4,404 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей б/н, левый приток ручья Родник, протекает вдоль восточной границы д.Родники. На ручье расположено водохранилище площадью 6,41 га | 4,351 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ручей б/н, правый приток ручья Родник, протекает вдоль восточной границы д.Слутка. На ручье расположено водохранилище площадью 1,89га, | 2,147 | 50 | 50 | 5 |

2.4. Растительность. Почвы.

Ландшафт – увалистые равнины, сложенные неогеновыми глинами, песками и галечниками, с широколиственными лесами на серых лесных почвах, луговыми степями, остепненными лугами на месте дубово-коротконожковых лесов, пашнями на выщелоченных и оподзоленных черноземах. Территория сельсовета относится к Прибельской увалисто-волнистой равнине, находится в Забельском районе широколиственных лесов.

На территории сельсовета произрастают множество видов растений, среди которых мордовник шароголовый, хатьма тюрингенская, астра альпийская, скабиоза исетская, цикорий обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, змееголовник тимьяиоцветный, спаржа лекарственная, чилига степная, качим высокий, икотник серозеленый и др. В их числе - очень редкие виды, занесенные в "Красную книгу Республики Башкортостан". Охрана природных ландшафтов в районе скалы приобретает особое значение с проектированием пригородной зоны Уфы.

На территории сельсовета преобладают широколиственные леса. В лесу много сныти обыкновенной, крапивы двудомной, кочедыжника женского, недоспелки копьелистной. Местами отмечены куртины ясменника пахучего, аконита высокого, медуницы неясной, будры плющевидной. Эти виды характерны для широколиственного леса. Среди растений встречен здесь и эндемик Южного Урала - короставник татарский.

В районе произрастают также весьма редкие виды сосудистых растений, занесенных в "Красную книгу Республики Башкортостан". Среди них отметим лук косой, пальчатокоренник Фукса, липарис Лезеля, росянка болотная, клюква, касатик желтый (ирис желтый), тонконог жестколистный, пальчатокоренник балтийский, липарис Лезеля, лазурник трехлопастный, пальчатокоренник Фукса, ковыль перистый. Папортниковые – сальвиния плавающая. Грибы – полипорус зонтичный (трутовик разветвленный, грифола зонтичная), гериций коралловидный (ежовик корраловидный). Все они нуждаются в охране и рациональном использовании.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории СП Ивано-Казанский сельсовет МР Иглинский район РБ месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых на 01.11.2016 г. не зарегистрировано.

На территории сельского поселения расположены два участка ОПИ, разрабатываемые для собственных нужд: в 0,9 км юго-восточнее д. Асканыш – ПГС (приложение 1); в 1,7 км северо-восточнее д. Поступалово – строительный грунт.

На территории горного отвода нефти присутствуют нефтяные скважины.

2.6. Основные экологические проблемы.

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются крестьянско-фермерские хозяйства III-V класса опасности.

Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты представлены реками Сим, Юрмаш. На современное состояние рек оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы и сельскохозяйственные предприятия, в результате неорганизованные сбросы попадают непосредственно в реки, загрязняя их.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется в том числе колодезная вода с глубиной колодцев до 10м, артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50м, 2 пояс – 300м.

2.7. Границы зон с особыми условиями использования территории.

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья береговая полоса 
(р. Сим, р.Юрмаш) – 20м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  - 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин  - 300 м.

- Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий отсутствуют.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями:

- санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище сельское – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- скотомогильник – класс опасности I, СЗЗ – 1000 м;

- свалка ТКО (несанкционированная) – класс опасности I, СЗЗ – 1000 м.

В настоящее время на территории сельского поселения располагаются 6 кладбищ, 1 скотомогильник и 3 свалки ТКО.

| Месторасположение | Площадь, га | Удаленность от н.п., м |
| --- | --- | --- |
| Кладбища |
| с. Ивано-Казанка | 0,72 | 29 |
| д. Слутка | 0,22 | 71 |
| д. Родники | 0,30 | 283 |
| д. Асканыш | 0,21 | 53 |
| д. Шеланы | 0,47 | 129 |
| д. Преображенский | 2,37 | 2835 |
| Скотомогильники |
| д. Слутка | 0,12 | 1790 |
| Свалка ТКО |
| с. Ивано-Казанка | 0,17 | 652 |
| д. Родники | 0,28 | 23 |
| д. Асканыш | 0,15 | 930 |

- санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- межмуниципальная дорога IV категории, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети трубопроводного транспорта (промысловые нефтепроводы – по 75 м от оси трубопроводов).

- санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

- Водоохранные зоны, прибрежные полосы водных объектов.

Планировочные мероприятия по оздоровлению окружающей среды.

Мероприятиями по оздоровлению окружающей среды являются:

- упорядочение производственной застройки:

- формирование промышленных зон

- рентабельное использование территорий предприятий;

- перепрофилирование и модернизация производства:

- по предприятиям с СЗЗ по СаНПиН более принятого по проекту разработать план мероприятий по уменьшению СЗЗ до принятых проектом (для сохранения существующей индивидуальной застройки);

- ликвидация свалки ТКО и вывоз твердых коммунальных отходов на территорию действующего полигона ТКО в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки района;

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

- Рекреационная зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения;

- Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15 га в районе существующей застройки;

б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15 га в районах нового строительства;

в) зона застройки секционными жилыми домами в районе существующей застройки;

г) зона застройки секционными жилыми домами в районах нового строительства;

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки включает территории, застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры.

3. Рекреационная зона включает:

Зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары.

4. Производственная зона представлена промышленными и сельхозпредприятиями, расположенными, в основном, вне границ населенных пунктов на прилегающих территориях.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. В пределах границ населенных пунктов выделены улично-дорожная сеть, коридоры инженерных сетей; на сопредельных территориях – полосы отвода автомобильных дорог.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории кладбищ, скотомогильников, свалок ТКО, санитарно-защитное озеленение.

7. К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Планировочная структура проектируемого сельсовета состоит из последовательной цепи населенных пунктов, расположенных между собой на близком расстоянии.

В районах нового строительства населенных пунктов основные планировочные оси акцентированы размещением общественных центров.

Каждый участок представляет собой совокупность тех или иных запроектированных функциональных зон, связанных между собой системой проектируемых автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения Ивано-Казанского сельсовета составляет на 2016 г. 812 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

таблица а)

| № п/п | Населённый пункт | 2002 г. | 2009г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ивано-Казанка | 430 | 455 | 460 |
| 2 | д. Асканыш | 1 | 29 | 30 |
| 3 | д. Братский | 4 | 2 | 10 |
| 4 | д. Поступалово | 63 | 81 | 70 |
| 5 | д. Преображенская | 97 | 96 | 80 |
| 6 | п. Родники | 107 | 112 | 84 |
| 7 | д. Слутка | 25 | 27 | 34 |
| 8 | д. Шеланы | 5 | 5 | 10 |
|  | Численность населения, всего чел. | 732 | 807 | 778 |

Численность населения сельсовета за последние годы значительно не увеличилась. Рост численности населения носит механический характер. Ежегодный средний прирост составляет около 1%.

Динамика естественного прироста показывает небольшой естественный прирост населения.

Далее приведён прогноз возрастного состава населения.

Возрастной состав населения, чел. (по району)

таблица б)

| Возрастные группы | Существующее положение %% | Прогноз расч. срок 2041 г. |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 19,4 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 60,0 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 20,6 | 18,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста. В целях дальнейшего развития сельскохозяйственных предприятий и близлежащих производств генеральным планом предусматривается развитие территорий с запасом для резервирования селитебных территорий на расчетный срок и дальнейшую перспективу.

Проектная численность населения по населённым пунктам

таблица в)

| № п/п | Населённый пункт | Население сущ. | 1 очередь, 2026 г. | Население проект расч. срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ивано-Казанка | 460 | 600 | 700 |
| 2 | д. Асканыш | 30 | 100 | 200 |
| 3 | д. Братский | 10 | 20 | 30 |
| 4 | д. Поступалово | 70 | 100 | 150 |
| 5 | д. Преображенская | 80 | 110 | 150 |
| 6 | п. Родники | 84 | 115 | 150 |
| 7 | д. Слутка | 34 | 45 | 60 |
| 8 | д. Шеланы | 10 | 25 | 50 |
|  | Численность населения, всего по с/с, чел. | 778 | 1115 | 1490 |

Общая численность населения по проекту составит 1490 чел.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях с учетом перспективного развития и сопутствующего увеличения рабочих мест в сфере обслуживания.

В связи со строительством ряда предприятий на близлежащих территориях и строительство объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается рабочими местами.

3.4. Объемы строительства.

3.4.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 46,0 кв. м /чел. (при расчёте учитывалось постоянное население – фактически проживающее в населённом пункте). На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету достигнет около 50,0 кв.м/чел.

Объёмы нового строительства рассчитаны по количеству участков. На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100 % населения в жилых домах с участками.

Основные объёмы нового жилищного строительства размещаются:

- индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками до 0,15 га размещаются на свободных территориях.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 35 600 кв.м., в том числе на первую очередь – 16 850 кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 1490 тыс. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания застраиваемых жилых кварталов.

С. Ивано-Казанка развивается как центр местной системы расселения. В селе кроме объектов повседневного обслуживания размещаются объекты эпизодического и периодического обслуживания населения всего сельсовета.

Размещение и ёмкость конкретных объектов уточняются на последующих стадиях проектирования.

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 82 | 20/ 20 | 80/ 80 | 100 | 1,5 | с. Ивано-Казанка (20) д. Поступалово (20) д. Преображенский (20) д. Слутка (20) |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 215 | 200/ 200 | -/ - | 215 | - | с. Ивано-Казанка (120) |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 22 | - | 22/- | 22 | Встр. | с. Ивано-Казанка |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Стационары | койка | 13,5 | 20 | - | 20/- | 20 | - | С. Ивано-Казанка |
| 2 | Поликлиники | пос/ см | 35 | 52 | - | 50/- | 50 | - | С. Ивано-Казанка |
| 3 | Подстанция скорой помощи | а/м | 1 на 10тыс. чел. | 1 | - | 1/ - | 1 | - | С. Ивано-Казанка |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/- | 1 | Встр. |  |
| Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 238 | - | 250/ 250 | 250 | Встр. | С. Ивано-Казанка |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк воды | 25 | 37 | - | - | - | - | с.Иглино |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет.мест | 140 | 209 | 30/ 30 | 200/ 200 | 230 | 1,5 (реконстр.) | С. Ивано-Казанка |
| 2 | Кинотеатры | мест | 25 | 37 | - | - | - | - | с.Иглино |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 447 | 300/ 300 | 150/ 150 | 450 | 1,0 | с.Ивано-Казанка, д. Асканыщ |
| 2 | Рынки | « | 24 | 36 | 40 | - | 40 | - | с.Ивано-Казанка |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 60 | - | 60/60 | 60 | Встр. | с.Ивано-Казанка |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 10 | 4/ 4 | 6/3 | 10 | Встр. | с.Ивано-Казанка |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 7 | 10 | - | - | - | - | с.Иглино |
| Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объект | 2 на с/с | 2 | 1/ 1 | 1/ - | 2 | Встр. | д.Слутка |
| 2 | Филиалы банков | объект | 3 на с/с | 3 | 1/ 1 | 2/ 1 | 3 | Встр. | д.Слутка, д.Асканыш |
| 3 | Пункты охраны порядка | объект | 2 на с/с | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | Встр. | с.Булгаково, д.Слутка |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭО(базы) | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/- | 1 | 0,5 | с.Ивано-Казанка |
| 2 | Гостиница | мест | 6 | 9 | - | - | - | - | с.Иглино |
| 3 | Пункт сбора и обработки отходов для вторичного испольхования | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/- | 1 | 0,2 | с.Ивано-Казанка |

Проектные предложения по размещению производственных объектов*

таблица б)

| № на плане | Наименование предприятия | Проектные предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Молочно-товарная ферма (КРС) | 190 голов |
| 2 | Молочный цех |  |
| 3 | Телятник | 150 голов |
| 4 | Молочно-товарная ферма (КРС) | 50 голов |
| 5 | Зерноток |  |
| 6 | Молочно-товарная ферма |  |
| 7 | Пилорама |  |
| 8 | Птицеферма |  |
| 9 | Молочно-товарная ферма (КРС) |  |
| 10 | Свинарник | 200 голов |
| 11 | Молочно-товарная ферма | 400 голов |
| 12 | Телятник | 150 голов |
| 13 | Молочно-товарная ферма (КРС) | 200 голов |
| 14 | Овцеводческая ферма | 100 голов |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан – полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо:

1. Оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям-инвалидам помещений досуга, специальных и тренажерных залов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных средств инвалидов.

6. При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.6. Озеленение. Рекреация.

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение)

Озелененные территории, как система озеленения сельсовета в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие, как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектом предлагается:

- проектом принят принцип сочетания зеленых насаждений общего пользования с общественными центрами;

- проектируемое санитарно-защитное озеленение призвано защитить селитебные территории от вредностей существующих и проектируемых производственных и коммунально-складских объектов и транспорта.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории Ивано-Казанского сельсовета, на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:25000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

На территории имеются заболоченные участки и карстовые воронки.

Абсолютные отметки естественного рельефа изменяются в пределах 92,5÷193,0м.

Проектом инженерной подготовки намечаются следующие мероприятия:

- защита территории от паводковых вод;

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- противокарстовые мероприятия;

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный – 3,0 тысячные, максимальный – 41,5 тысячных.

Проектные отметки предполагают максимальное сохранение существующего рельефа. Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотеком, по лоткам проезжих частей улиц, в пониженные места рельефа.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Новые территории, отведенные под строительство, подверженные затоплению паводковыми водами , нуждаются в инженерной подготовке, а именно в подсыпке территории до незатопляемых отметок.

К противокарстовым мероприятиям относятся:

1) Регулирование поверхностного стока;

2) Создание водонепроницаемых покрытий;

3) Расположение застройки на менее опасных участках, регулирование плотности застройки и этажности зданий;

4) Заполнение полостей тампонажными смесями;

5) Закрепление оснований корневидными буронабивными скважинами.

Конкретный выбор типа укрепления карстовых воронок необходимо решить на последующих стадиях проектирования с учетом инженерно-геологических и гидрологических изысканий конкретных территорий.

Ориентировочные объемы по инженерной подготовке территории:

объемы земляных работ (подсыпка) на расчетный срок – 130 га.

Ливневая канализация

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы. На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа. Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами. Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации. В проекте принято строительство 4-ех очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность. Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в городскую сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи проектируемого сельсовета на расчетный срок будут осуществляться по сети существующих и проектируемых автомобильных дорог.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

В пределах границ населенных пунктов выделены главные и основные улицы, обеспечивающие связь всех функциональных зон между собой и выходы на внешние дороги и второстепенные.

В районах нового строительства основные улицы в красных линиях запроектированы шириной 30-40 метров, в существующей части 10-40 метров.

Проектом предусматривается доведение ширины проезжей части до требуемых по нормативам с учетом интенсивности движения по основным и главной улицам – 14м, тротуара – 3,0м. Ширина проезжей части второстепенных улиц 7м, тротуаров 1-1,5м. Переулки, обеспечивающие возможность пожарного проезда – 10м.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по главным и основным улицам и дорогам.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров.

Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Исходные данные по количеству и виду существующего автотранспорта заказчиком и ГИБДД не была предоставлена (проектом принято 285 машины при существующей численности 0,77 чел).

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 370 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 1,49 тыс. человек составит 551 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станциях техобслуживания. Количество постов на станции техобслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Их общее количество составит 3 постов, которые проектом предложено разместить на территориях придорожных сервисов.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадьб. Парковочные места секционной застройки размещаются на придомовых территориях.

Гаражи ведомственных и социальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий

АЗС проектируется из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей (1 колонка). Проектом учтены территории строящихся АЗС.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зоне организуются за счет уширения проезжей части улиц.

Строительство автогазозаправочных станций предполагается в соответствии со схемой территориального планирования МР Иглинский район.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1 Теплоснабжение.

На территории сельского поселения имеются две котельные малой мощности для обеспечения теплом здания СОШ и СДК с. Ивано-Казанка (индивидуальные котельные без организации санитарно-защитной зоны).

В соответствии с инвестиционной программой обслуживающих организаций предусматривается сохранение существующих котельных на расчетный срок с поэтапной модернизацией существующего оборудования.

Возводимые объекты социально-бытового и административного назначения планируется обеспечить теплом

6.2 Газоснабжение.

6.2.1 Существующее положение.

Газоснабжение Ивано-Казанского сельсовета осуществляется через АГРС «Акбердино».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома и на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды, технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий после понижения давления в ГРП (ШРП).

6.2.2 Направления использования газа.

Потребность жилых районов в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

6.3 Водоснабжение.

6.3.1 Проектные предложения.

В настоящее время питьевое водоснабжение Ивано-Казанского сельсовета осуществляется скважин и колодцев, расположенных на придомовой территории.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение всей территории сельсовета.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих водоемов. Полив осуществляется поливочными машинами.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

6.3.2 Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров в с.Булгаково принято один с расходом воды на один пожар 15 л/с, в остальных — один пожар с расходом воды 10 л/с; расход воды на внутренне пожаротушение составляет 2 струи по 2,5 л/с.

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды.

Время тушения пожара принято 3 часа. Пополнение противопожарного запаса воды производиться в течение 24 часов.

Противопожарный запас воды хранится в общих резервуарах на площадках насосных станций.

Свободные напоры в разводящей наружной сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 2,26 СНиП 2.04.02-84.

- для районов одноэтажной застройки – 10 м.

- для зданий 2-х этажной застройки – 14 м.

Свободный напор в наружной сети при пожаротушении – 10 м.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

6.4 Водоотведение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует. Проектом генерального плана не предусматривается строительство очистных сооружений на территории сельского поселения. Вывоз фекальных стоков от социальных объектов и жилого сектора выполняется ассенизационными машинами к очистным сооружениям, расположенным на территории СП Акбердинский, Иглинский, Калтымановский сельсоветы в соответствии с заключенными договорами.

6.5 Электроснабжение.

6.5.1 Существующее положение.

Система электроснабжения Ивано-Казанского сельсовета Иглинского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Ивано-Казанского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

6.5.2 Проектное решение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-10 кВ.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 10 кВ.

Развитие электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с инвестиционной программой территориальной сетевой организации.

6.6 Телефонизация, телевидение и радиофикация.

6.6.1 Существующее положение.

В настоящее время телефонизация Ивано-Казанского сельсовета Иглинского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

6.6.2 Проектное решение.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| 1 очередь* | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон. |
| 1 | Ивано-Казанский сельсовет | 111 | 371 | 129 | 500 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемых КУСов будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

6.6.3 Телевидение и радиофикация.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства* - 111 шт.

на расчетный срок* - 129 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными предприятиями и автотранспортом, снижения уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:

- природовосстанавливающие

- природообразующие

Предусмотривается на расчетный срок до 1,0 га свободных территорий кладбищ для новых захоронений.

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1.Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников – предприятий и организаций и передвижных источников – транспортных средств – в виде автомобильного транспорта.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон — необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

С целью исключения шума санитарно-защитные зоны от автодорог максимально озеленяются. Тенденция перевода автотранспорта на газовое и электрическое топливо отражается в размещении автогазозаправочных станций и автоэлектрических заправок на перспективу с учетом коммерческих предложений на промышленных  территориях, имеющих класс опасности IV (в соответствии со схемой территориального планирования МР Иглинский район).

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задаче.

Проектом на расчетный срок также предлагается:

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений.

Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния".

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих в-в в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, и на сопредельных территориях приведены ниже.

Экспликация объектов, имеющих СЗЗ.

| № | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона | Проектируема санитарно-защитная зона | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МТФ КФХ «Масягутова» не 190 голов КРС | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 2 | Молочный цех КФХ «Масягутова» | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 3 | Телятник КФХ «Масягутова» на 150 голов | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 4 | МТФ КФХ «Пчелка» на 50 голов КРС | 100 м, IV класс опасности |  |  |
| 5 | Нефтяные скважины | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 6 | Зерноток КФХ «Масягутова» | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 7 | МТМ КФХ «Масягутова» | 300 м, IV класс опасности |  |  |
| 8 | Пилорама КФХ «Масягутова» | 100 м, IV класс опасности |  |  |
| 10 | КФХ «Астафьев, Сафин, Смышляев» | 300 м, IV класс опасности |  |  |
| 11 | Птицеферма ООО «Дорох» | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 12 | МТФ КФХ «Григорьева» | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 13 | Свинарник КФХ «Масягутова» на 400 голов | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 14 | МТФ КФХ «Масягутова» на 400 голов | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 16 | Телятник КФХ «Масягутова» на 150 голов | 300 м, III класс опасности |  |  |
| 17 | КФХ «Масягутова» на 200 голов КРС |  |  |  |
| 18 | Кладбище | 50 м, V класс опасности |  | Сельское |
| 19 | Свалка | 1000 м, I класс опасности |  | 3 шт. |
| 20 | Овцеводческая ферма на 100 голов | 100 м, IV класс опасности |  | На расчётный срок |

7.2. Охрана водных ресурсов.

а) поверхностные воды

По территории сельсовета протекает:

- реки Сим, Юрмаш (протяженностью более 50 км);

Согласно Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны р.Сим, р.Юрмаш составляет 200 м, береговая полоса для рек протяженностью более 10 км от истока до устья 20 м, ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

-  оборудование  водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

7.4. Санитарная очистка территории.

Согласно Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61, порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Организация централизованного сбора и вывоза ТКО осуществляется администрацией сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет с привлечением соответствующей техники по договорам найма.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. Существующие несанкционированные свалки размещена с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации (рекультивации) до 2020 г.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Вопрос о капитальном строительстве на закрытых полигонах без вывоза свалочного грунта решается после проведения соответствующих исследований. Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

В задачи очистки входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

В соответствии с внесенными изменениями в действующий Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещено, что устанавливает порядок отделения подобных отходов от основной массы путем принятия соответствующих решений селективного сбора.

В соответствии с разработанной (не утвержденной) схемой генеральной очистки территории сельского поселения предусматривается организация сбора ТКО от отдельных населенных пунктов специализированной организацией с последующим направлением на полигон ТКО вблизи поселка Новые Черкассы Уфимского района РБ.

Строительство мусороперегрузочных пунктов и мусоросортировочных участков на территории сельского поселения также не предусматривается – предполагается сбор и вывоз ТКО на ближайшие пункты сортировки или прямой вывоз на близлежащий полигон ТКО.

Организацией централизованного сбора и вывоза ТКО, осуществляется администрацией сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет.

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов на 1,49 тыс. чел |
| --- | --- |
| Твердые | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год | на 1 чел/год | всего в год |
| От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 0 тыс. кг | 900 | 0 тыс. л |
| От прочих жилых домов | 300 | 447 тыс.кг. | 1100 | 1639 тыс. л |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий. | 280 | 2,8 тыс.кг. | 1400 | 2086 тыс. л |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 7,5 тыс.кг. | 8 | 11,92 тыс. л |
| Итого |  | 457,3 тыс. кг |  | 3733,92 тыс. л |

Морфологический состав ТКО (общепринятый для сельской территории)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,457 тыс. тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) | 0,1143 |
|  | 25 |  |
| Бумаги, картон | (35-45) | 0,1737 |
|  | 38 |  |
| Дерево | (1-2) | 0,0046 |
|  | 1 |  |
| Металлолом | (1,5-2) | 0,0091 |
|  | 2 |  |
| Текстиль | (4-7) | 0,0229 |
|  | 5 |  |
| Кости | (1-2) | 0,0091 |
|  | 2 |  |
| Стекло | (3-6) | 0,0183 |
|  | 4 |  |
| Кожа, резина | (1-3) | 0,0091 |
|  | 2 |  |
| Камни, штукатурка | (1-2) | 0,0091 |
|  | 2 |  |
| Пластмасса | (1,5-2,5) | 0,0091 |
|  | 2 |  |
| Прочие | (1-2) | 0,0091 |
|  | 2 |  |
| Отсев | (10-18) | 0,0457 |
|  | 10 |  |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,0229 |
| Итого | 100 | 0,457 |

Расчет количества контейнеров.

Бкон = Пгод х t х К1 /(365 х V), где

Пгод – годовое накопление ТКО, м3

t – периодичность удаления отходов, сут

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25

V – вместимость контейнера, м3.

Списочное число контейнеров Ботн. х К2, который равен 1,05, учитывающей число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон = [Пгод х t х К1/ (365 х 0,8)] х 1,05,

Бкон = [3733,92 м3 х 2 х 1,25/ (365 х 0,8)] х 1,05 = 31,96 ~ 32 шт.

Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТКО.

М = Пгод / (365 х Псут. х Кисп.), где

Пгод – кол-во коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут. – емкость кузова данного вида мусоропровода, м3.

Кисп. – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут. = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки.

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р = (Т-(ТПЗ + То)) / (Тпог. + Т раз. + 2Тпрб.), где

Т – продолжительность смены, час

ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. – продолжительность погрузки, час.

Т раз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р = (8- (0,5+0,5)) / (0,5+0,5+0,5) = 4,7 ~ 5 рейсов.

Псут. = 5 х 18= 90 м3 ~ 0,09 тыс. м3

М = 3,73392 тыс. м3 / (365 х 0,09 х 0,8) = 0,14 ~ 1 мусоровоз.

Сбор и удаление ТКО.

Сбор и удаление ТКО осуществляется специализированной организацией в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт,

- организацию временного хранения отходов в домовладениях,

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций,

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического   надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания специализированной организации включают жилые здания, больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,49 тыс. чел. X 50кг/год = 0,74 т/год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

18 сентября 2010 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681, регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности вправе отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования или распоряжения этими отходами, если у такого лица имеется лицензия на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов не меньшего класса опасности.  Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

Список близлежащих пунктов приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов:

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан  (ГУП «Табигат» РБ) при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 102, тел.: (347) 252-06-19, факс: (347) 248-26-80; tabigat@bk.ru, http://www.tabigat.ru/;

- Стерлитамакский филиал «Табигат», г. Стерлитамак;

- НИИ «БЖД», г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, каб.114б Тел.: (347) 228-76-76, 228-68-76;

- ООО «НАПТОН», г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 к.3 - офис 206, 207; 2 этаж; БЦ Капитал, тел.: (347) 290-13-04, факс: (347) 291-11-06, моб. тел.: 8-917-777-05-00, http://www.napton.ru napton@mail.ru.

Селективный сбор ТКО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования запроектирован в восточной части административного центра сельсовета, вблизи участка с кад. № 02:26:070502:1

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Существующие свалки ликвидируются, а их территория подлежит рекультивации.

Закрытие свалки осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Вопрос о капитальном строительстве на закрытых полигонах без вывоза свалочного грунта решается после проведения соответсвующих исследований. Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты. Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Уничтожение трупов и биологических отходов павших животных предлагается в ближайших скотомогильниках.

Проектом предлагается следующая система генеральной очистки территории сельсовета:

- Строительство (реконструкция) объектов захоронения ТКО

- Организация сбора твердых коммунальных отходов по планово-регулярной системе и вывоз их на полигоны для обеззараживания.

- Строительство гаражей спецмашин для обслуживания населенного пункта данного хозяйства рекомендуется в промышленной зоне. Необходимое количество машин определяется на следующих стадиях проектирования.

- Ликвидация, рекультивация, усовершенствование технологии по сбору и утилизации ТКО и скотомогильников (расчетный срок).

- Создание предприятий ЖКХ и баз по сбору утильсырья – СЗЗ 100м;

- Закрытие кладбищ, расположенных с нарушением санитарных норм (расчетный срок);

- Предприятия и организации на свалку ТКО сдают отходы только IV, V-го класса опасности. Размещение отходов I-III класса производится по договорам со специализированными организациями имеющие лицензию на прием данных отходов.

- Организация эффективно действующей системы управления муниципальными отходами (коммунальными отходами и отходами объектов культурно-бытового обслуживания) невозможна без разработки системы санитарной очистки населенных пунктов каждой категории отходов, а именно:

- Твердых и жидких коммунальных отходов;

- Древесных отходов (веточных масс);

- Снежных масс;

- Строительных отходов;

- Отходов лечебно-профилактических учреждений;

- Биологических отходов;

- Отходов потребления автотранспортных средств;

- Ртутьсодержащих и других токсичных отходов потребления, опасных для здоровья населения;

- Отходов садово-дачных массивов;

- Крупногабаритных отходов.

- Организация работ по сбору и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек от населения;

- Организация работ по сбору и переработке вторичных ресурсов. Далее приведен ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан:

- Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

- Макулатура: отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

- Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форменезагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

- Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом медных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

- Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

- Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

- Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

- Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

- Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

- Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

- Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

- Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

- Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

- Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пуха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

- Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

- Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

7.5. Защита от электромагнитного излучения.

Основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля изложены в «Санитарных нормах и правилах защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Предельно допустимые уровни напряженности электрического  поля:

-для территорий зоны жилой застройки составляют 1 кВ/м;

-в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

-в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ, устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:

10-при напряжении до 20 кВ;

15-при напряжении до 35 кВ;

20-при напряжении до 110 кВ;

Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать под выращивание сельскохозяйственных культур, не требующих ручной обработки.

Глава VIII. Пожарная безопасность. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)

В составе градостроительной документации разрабатывается отдельным томом под грифом «Секретно» по утвержденному Главным управлением МЧС РФ по РБ задании на проектирование специальный раздел проекта «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Вопрос формирования зон комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций рассматривается в данном разделе проекта в соответствии со стадией проектирования. Раздел проекта «ИТМ ГОЧС» согласовывается Главным управлением МЧС РФ по РБ.

При разработке данного проекта учтены все необходимые требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-Фз, а также Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РНГП РБ «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан». А именно:

- соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями;

- предусмотрена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников;

- на территории сел имеются источники наружного противопожарного водоснабжения – это близлежащие водные источники, к которым должны быть предусмотрены подъезды для забора воды пожарными машинами;

- пожарная часть проектируется на новых территориях в составе территорий, обслуживающих транспортные магистрали и соответствует техническому регламенту по нормативному времени прибытия (33-40 мин. для сельской местности).

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров

-тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно  быть не менее 15 метров.

Предусмотрена защита от удара молнии проектируемых объектов.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни).

Выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория Иглинского района не относится к сейсмически опасным районам.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель).

На территории Ивано-Казанского сельсовета расположена река Сим. Риск возникновения ЧС связанной с подтоплением на большей части территории маловероятен.

Опасные метеорологические явления и процессы.

Опасное метеорологическое явление — природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожары).

Территории, подверженные риску возникновения лесных пожаров: исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах, но за последние годы не были зарегистрированы.

Мероприятия по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера.

На территории района наиболее возможными проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах нефтепроводов, магистральных трубопроводах, газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов, пересечения с основными автотранспортными магистралями района:

- при авариях на нефтепроводах, магистральных трубопроводах возможно загрязнение почв нефтепродуктами и другими транспортируемыми продуктами.

- при авариях, связанных с перевозкой СДЯВ на автодорогах возможно загрязнение окружающей среды на месте аварии;

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражения;

- при авариях на газораспределительных пунктах, газопроводах - в зимнее время возможно нарушение теплоснабжения большинства жилых домов района и райцентра, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание в постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ (аварийно-химически-опасные вещества);

- снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими веществами.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ.полож. | 1 очередь строительства 2026 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе: | га | 12493,53 | 12493,53 | 12493,53 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, в том числе: | « | 489,95 | 1499,30 | 1631,83 |
| 1.1.1 | Территория д.Поступалово | « | 43,62 | 129,21 | 129,21 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 60,10 | 60,10 |
| 1.1.2 | Территория д.Шеланы | « | 36,40 | 83,60 | 83,60 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 24,14 | 24,14 |
| 1.1.3 | Территория д.Братский | « | 25,35 | 48,00 | 48,00 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 10,58 | 10,58 |
| 1.1.4 | Территория д.Преображенский | « | 43,90 | 134,32 | 134,3 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 42,41 | 42,41 |
| 1.1.5 | Территория с. Ивано-Казанка | « | 222,66 | 502,69 | 553,22 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 150,65 | 50,52 |
| 1.1.6 | Территория д.Слутка | « | 21,25 | 129,32 | 129,32 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 55,91 | 55,91 |
| 1.1.7 | Территория д.Родники | « | 35,39 | 171,68 | 171,68 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 32,88 | 32,88 |
| 1.1.8 | Территория д.Асканыш | « | 61,37 | 299,46 | 299,46 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 52,65 | 52,65 |
| 1.2 | Межселенные территории всего, в том числе: | « | 12003,58 | 10994,23 | 10861,69 |
| 1.2.1 | леса | « | 4971,47 | 4883,34 | 4883,34 |
| 2 | Население всего по с/с, в том числе: | чел. | 778 | 1115 | 1490 |
| 2.1 | с. Ивано-Казанка | « | 460 | 600 | 700 |
| 2.2 | д. Асканыш | « | 30 | 100 | 200 |
| 2.3 | д. Братский | « | 10 | 20 | 30 |
| 2.4 | д. Поступалово | « | 70 | 100 | 150 |
| 2.5 | д. Преображенская | « | 80 | 110 | 150 |
| 2.6 | п. Родники | « | 84 | 115 | 150 |
| 2.7 | д. Слутка |  | 34 | 45 | 60 |
| 2.8 | д. Шеланы |  | 10 | 25 | 50 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ.полож. | 1 очередь строительства 2026 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 35,010/ 370 | 53,520/ 563 | 74,500/ 784 |
| 3.1 | в том числе: -индивидуальная застройка с участками | « | 35,010/ 370 | 53,520/ 563 | 74,500/ 784 |
| 3.5 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 45,0 | 48,0 | 50,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 20/26 | 100/90 | 100/67 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего / 1000 чел. | учащ. | 200/257 | 200/179 | 200/134 |
| 4.3 | Поликлиники – всего / 1000 чел. | пос/см | - | 50/39 | 50/52 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли – всего / 1000 чел. | м2 торг. пл. | 150/192 | 300/269 | 450/302 |
| 4.5 | Учреждения культуры – всего / 1000 чел. | мест | 30/39 | 210/188 | 210/141 |
| 8 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млрд. руб. | - | 1,754 | 2,500 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Баланс территории сельскогопоселения Ивано-казанский сельсовет

по категориям земель

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | На расчетный срок 2041г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Балтийский сельсовет в административных границах | га | 12493,53 | 12493,53 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда: | га | 4970,68 | 4970,68 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 46,38 | 46,38 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 6943,55 | 5829,48 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и пр. | га | 42,97 | 146,33 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 489,95 | 1500,66 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 301,41 | 768,13 |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,22 | 28,73 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,37 | 43,53 |
|  | рекреационных зон | га | 0 | 59,15 |
|  | земель водного фонда | га | 15,37 | 31,37 |
|  | земли общего пользования | га | 155,58 | 569,76 |

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет Администрация муниципального района Иглинский район генеральным планом развития сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов:

- д. Поступалово

- д. Шеланы

- д. Братский

- с. Ивано-Казанка

- д. Преображенский

- д. Слутка

- д. Родники

- д. Асканыш

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к

переводу в земли населенных пунктов, промышленности, транспорта, энергетики

| № п/п | Населенный пункт | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория | Существующее использование участка/вид собственности/ организация, использующая участок | Кадастровая стоимость участка, руб. | Площадь перевода, га / планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Поступалово | 02:26:070101:162 | 426,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 12837839,63 | 59,04 / индивидуальное жилищное строительство, общественно-деловая застройка |
|  |  | 02:26:070202:1 | 71,63 | Категория не установлена | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 1275177,76 | 58,73 / индивидуальное жилищное строительство, строительство школы, дет.сада |
|  | Вблизи д. Поступалово | 02:26:070101:162 | 426,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 12837839,63 | 4,63/земли промышленности |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 122,4 |
| 2 | д. Шеланы | 02:26:070202:1 | 71,63 | Категория не установлена | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 1275177,76 | 67,42 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 67,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | д. Братский | 02:26:070502:2 | 15,40 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 881999,76 | 14,46 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 14,46 |
| 4 | с. Ивано-Казанка | 02:26:070502:2 | 15,40 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 881999,76 | 12,75 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:000000:5169(1) | 6,45 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 400983,6 | 6,45 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:070503:4 | 6,15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 335322,15 | 6,15 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:070503:2 | 69,53 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 1654044,24 | 65,18 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:070503:9 | 9,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 205200 | 8,42 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:070801:44 | 115,75 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 2639136,48 | 86,10 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:070801:23 | 9,93 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 176705,94 | 4,31 / индивидуальное жилищное строительство, размещение сельскохозяйственного производства |
|  |  | 02:26:070801:24 | 5,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 502409,55 | 4,28 / размещение сельскохозяйственного производства |
|  |  | 02:26:070801:21 | 2,18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 219431,7 | 2,18 / размещение сельскохозяйственного производства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 02:26:070801:31 | 53,95 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 960301,1 | 52,60 / индивидуальное жилищное строительство, общественно-деловая застройка, строительство школы, дет.сада |
|  |  | 02:26:070202:27 | 0,61 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 33332,2 | 0,61 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 249,03 162,93 |
| 5 | д. Преображенский | 02:26:070602:21 | 0,47 | Категория не установлена | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 20132,6 | 0,47 / размещение сельскохозяйственного производства |
|  |  | 02:26:070602:20 | 0,72 | Категория не установлена | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 30960 | 0,72 / размещение сельскохозяйственного производства |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1,19 |
| 6 | д. Слутка | 02:26:000000:4953(2) | 438,21 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 20747601 | 146,37/ индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:000000:625(2) | 125,30 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 17809292,04 | 74,83 / индивидуальное жилищное строительство, общественно-деловая застройка, строительство школы, дет.сада |
|  |  | 02:26:000000:625(7) | 40,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 17809292,04 | 36,23/ индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 257,43 |
| 7 | д. Родники | 02:26:000000:625(7) | 40,06 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 17809292,04 | 36,71 / индивидуальное жилищное строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 02:26:000000:625(8) | 29,25 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 17809292,04 | 28,60 / индивидуальное жилищное строительство, общественно-деловая застройка, строительство школы, дет.сада |
|  |  | 02:26:000000:624(2) | 50,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 2394000 | 49,93 / индивидуальное жилищное строительство, общественно-деловая застройка, строительство школы, дет.сада |
|  |  | 02:26:000000:4953(1) | 52,93 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 20747601 | 45,73 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:26:000000:625(3) | 217,50 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 17809292,04 | 85,03 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 246,0 |
| 8 | д. Асканыш | 02:26:091402: | 48,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения индивидуального садоводства/ ДНТ «Родники» | 31152646,04 | 48,48/ ведение садоводства |
|  |  | 02:26:071502: | 8,93 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения индивидуального садоводства/ СО «Уральские зори» | 9411119,337 | 8,93/ ведение садоводства |
|  | Вблизи д. Асканыш | 02:26:071402:95 | 101,03 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища (сенокосные угодья) / муниципальная собственность | 3041096,31 | 98,73/ промышленное производство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 156,14 |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  |  | 1114,07 1027,97 |

Вхождение мелиоративных систем на территории СП Ивано-Казанский сельсовет в состав населенных пунктов не планируется.

Размещение промышленных объектов на  земельных участках с кадастровыми номерами 02:26:071402:95 и 02:26:070101:162 кадастровая стоимость которых составляет 3,01 руб/кв.м., что превышает средний по муниципальному району Иглинский район РБ показатель кадастровой стоимости сельхозугодий пригодных под пашню, сенокосы, пастбища на 9,7% (2,71 руб/кв.м), предусмотрено в связи с отсутствием иных вариантов размещения этих объектов в соответствии с п.4.ч.1 ст.7 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».